## Slide 1: Zostrojenie modelu domu, ktorý je osvetlený pomocou solárneho modulu. Zostrojenie slnečného kolektora na získanie teplej vody.

## Slide 2: Premena slnečnej energie na elektrickú

## Slide 3: Použitý materiál:
solárny modul
drevotriesková doska
2m ABS páska hrubá 2mm
2m drôtu 1x0,5mm2
2 ks červených LED diód
bužírka zmršťovacia 3,2mm – 25cm
tavné lepidlo
2 balenia drevených špajdlí
lepidlo
2 ks papiera A4
3g cínu

## Slide 4: Použité stroje, náradie a pomôcky:
formátovacia píla
olepovačka ABS hrán
vŕtačka
spájkovačka
tavná pištoľ
sada vrtákov do dreva
sada skrutkovačov
štikacie kliešte
odizolovacie kliešte
zapaľovač

## Slide 5: Postup výroby domčekov:
Na papiere o veľkosti A4 nakresliť „plány“ domčekov.
Nastrihať štikacími kliešťami špajdle do požadovanej dĺžky.
Pomocou lepidla lepiť špajdle na papiere a papiere zlepiť do tvarov domčekov.

## Slide 6: Pracovný postup:
Odrezať dosku na formátovacej píle o veľkosti 48cm x 48cm
Spraviť na spodnej strane dosky zárezy na spojovacie vodiče.
Na olepovačke ABS hrán olepiť dosku ABS hranou o hrúbke 2mm.
Do dosky vyvŕtať 3 diery na spojovacie vodiče.
Na solárny modul prispájkovať spojovacie vodiče.

## Slide 7: Pracovný postup:
Prilepiť solárny modul na dosku tavným lepidlom.
Na spojovacie vodiče prispájkovať 2 červené vysoko svietivé LED diódy.
Prilepiť diódy do domčekov a upevniť domčeky k doske.

## Slide 8: Fotodokumentácia

## Slide 10
Podstatou celej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je vnútorný fotoelektrický jav. Základným materiálom článku je väčšinou kremík.

## Slide 11: Zostrojenie slnečného kolektora na získanie teplej vody

## Slide 12: Pomôcky:
alobal
škatuľa
čierny výkres
tenká hadica z plastu
potravinárska fólia
dva kolíky na bielizeň

## Slide 13: Pracovný postup:
Urobiť otvory na bokoch papierovej škatule.

## Slide 14: Položiť na dno škatule alobal a naň čierny papier.

## Slide 15
Uložiť hadičku
z plastu v tvare vlnovky na čierny papier, konce hadičky musia prečnievať z otvorov škatule.

## Slide 16
Pomocou injekčnej striekačky naliať
do hadičky vodu a uzavrieť ju na oboch koncoch kolíkmi
na bielizeň.

## Slide 17: Prikryť škatuľu s hadičkou potravinárskou fóliou a nechať ju 1 hodinu na Slnku a po zohriatí zmerať teplotu vody..

## Slide 18
Slnečné kolektory fungujú na systéme ohrievania kvapaliny slnečným žiarením. Pohlcujú slnečné žiarenie, ktoré premieňajú na teplo. Toto teplo sa potom používa na prípravu teplej vody v domácnostiach, školách alebo priemysle.

## Slide 19: Marek Helmeci 9.a Simona Marcinčáková 9.a Matej Nemec 8.b Samuel Sivý 8.b Kristína Horvátová 8.b
Ďakujeme za pozornosť